温环瓯建〔2020〕112号

关于温州嘉鸿废水处理有限公司废水处理

改造工程环境影响报告表的批复

温州嘉鸿废水处理有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《温州嘉鸿废水处理有限公司废水处理改造工程环境影响报告表》已收悉。我局依据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第一款，《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条，《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、该项目位于温州市瓯海郭溪泰康路21号。项目拟对现有污水处理系统进行升级改造，主要包括原有物化处理单元的升级改造（新增含镍深度离子交换系统、含铬深度离子交换系统）及新增生化处理系统，项目具体工程概况详见环评。

三、项目污染物排放执行标准

（一）施工期废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；营运期污水处理厂废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。

（二）电镀废水中的总铬、六价铬及总镍执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表1间接排放其他地区要求，其他重金属及总氰化物等执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，氨氮及总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，总氮执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015），生产废水中的COD及石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容。

四、施工期间施工人员生活污水纳入附近现有生活设施；施工废水预处理后上清液回用，沉淀淤泥定期清运处理；采用低噪声的机械设备，噪声达标排放；做好施工过程中扬尘防治、水土保持措施；施工过程产生的建筑垃圾应回收综合利用或定期收集清运。

五、营运期主要污染防治措施

（一）选用合理的工艺，加强排污口以及排污管网的管理，确保园区废水稳定达标排放。

（二）落实产生恶臭的构筑物加盖或封闭措施，恶臭收集后采用生物滤塔装置处理后不低于15m高空排放，以上废气按环评要求落实集气率和去除率。

（三）合理布局并采用低噪声设备，采取隔音、消声、减振等措施，使厂界噪声达标排放。

（四）一般固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，合理回收综合利用或及时清运处理；危险固废应委托具有危险废物处理资质的单位处理处置。

六、项目其他污染物排放标准和防治措施按原环评批复内容执行。

七、加强运行设施的维护和管理，建立技术档案，定期检查维修，建立健全紧急事故应急预案，杜绝污染事故发生，建立完善的档案制度和可靠的运行监控系统。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

九、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；其配套建设的环保设施经验收合格，方可正式投入使用。

十、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二○二○年九月十七日

温州市生态环境局 　　          2020年9月17日印发

（共印10份）